## Slide 1: System e Interfaces
Discentes: luiz henrique davantel
Thiago rodrigo

## Slide 2: Grupo System: Gerenciamento de Configuração
Objeto | Informação usada no Gerenciamento de configuração
SysDescr | Descrição do Sistema
SysLocation | Localização física do Sistema
SysContact | Pessoa Responsável pelo Sistema
SysName | Nome do Sistema
Na MIB-I haviam apenas 3 objetos no Grupo System, já na MIB-II é possível encontrarmos 7 objetos, sendo que 4 são para o Gerenciamento de Configuração e 3 no Gerenciamento de Falhas.
Objetos do Grupo System para Gerenciamento de Configuração:

## Slide 3: Grupo System: Gerenciamento de Configuração
O objeto sysDescr informa a descrição do sistema. Este dado pode ser útil tanto para gerenciar a configuração do dispositivo como para diagnosticar falhas.
Os objetos sysLocation, sysContact e sysName informam respectivamente , a localização física do sistema, a pessoa de contato em caso de problemas, e o nome do dispositivo da rede. Estas informações são úteis quando há necessidade de contactar com alguém para um acesso físico a um dispositivo remoto.

## Slide 4: Grupo Systen: Descrição do objeto sysDescr
SysDescr: É útil tanto para gerenciar a configuração do sistema como para diagnosticar falhas. A descrição do objeto na MIB-II é dada como:
sysDesc OBJECT-TYPE SYSNTAX DisplayString (SIZE (0..255)) ACCESS read-only STATUS mandatory DESCRIPTION “A textual description of the entity. This value should include the ful name and version identification of the system’s hardware type. Software operating-system, and networking software. It is mandatory that only contrain printable ASCII characters.” ::- { system 1 }

## Slide 5: Grupo System: Gerenciamento de Falhas
Os objetos para Gerenciamento de Falhas:
Objetos | Informação usada no Gerenciamento de Falhas
SysObjectID | Fabricante do sistema
SysServices | Qual a camada do protocolo o sistema serve
SysUpTime | Quanto tempo o Sistema está Operacional

## Slide 6: Grupo System: Gerenciamento de Falhas
O sysServices consegue informa quais os níveis do modelo de referência da ISO, o dispositivo serve, da soma dos números de cada camada, usando, para cada camada, a fórmula 2(L-1), onde L é o número da camada e retornando esse valor. Esta informação é útil para rastrear problemas quando a funcionalidade do dispositivo é desconhecida.
O sysObjectID conhecer as informações sobre o fabricante do sistema é importante pois, facilita a resolver um problema do dispositivo.
A partir do sysUptime é possível determinar se o sistema foi retardado desde a última vez que o objeto foi consultado.

## Slide 7: Grupo Interfaces
O Grupo Interfaces oferece dados sobre cada interface de um dispositivo gerenciável da rede.
Esse grupo contém informação genérica sobre as interfaces físicas da entidade, inclusive informação de configuração e estatísticas nos eventos que acontecem a cada interface [Stallings, 1999].
Essas informações são úteis para o gerenciamento de falhas, de configuração, de performance, e de contabilização. E são armazenadas em tabelas.

## Slide 8: Grupo Interfaces
O Grupo Interfaces oferece dados sobre cada interface de um dispositivo gerenciável da rede.
Esse grupo contém informação genérica sobre as interfaces físicas da entidade, inclusive informação de configuração e estatísticas nos eventos que acontecem a cada interface [Stallings, 1999].
Essas informações são úteis para o gerenciamento de falhas, de configuração, de performance, e de contabilização. E são armazenadas em tabelas.

## Slide 9: Grupo Interfaces
Consiste de 4 tabelas
  ifTable contém informações sobre todas as interfaces de uma entidade;
  ifXTable contém objetos que foram adicionados à interface;
  ifStackTable contém objetos que definem as relações entre as sub-camadas de uma interface;
  ifRcvAddressTable contém objetos que são usados para definir os endereços

## Slide 10: Grupo Interfaces
O objeto ifNumber definido na MIB-II representa quantas interfaces estão presentes no sistema;
Cada interface tem um valor correspondente em ifIndex;
Esses valores variam de 1 até o número de interfaces (ifNumber);

## Slide 11: Grupo Interfaces
O grupo Interfaces permite dados sobre cada uma das interface gerenciável da rede. As informações capitadas por esses objetos são úteis para:
  Gerenciamento de Falhas;
  Gerenciamento de Configuração;
  Gerenciamento de performance;
  Gerenciamento Contabilização.

## Slide 12: Grupo Interfaces: Objeto ifTable
Objeto ifTable contém informacoes sobre todas as interfaces de uma entidade.
ifTable OBJECT-TYPE
SYNTAX SEQUENCE OF IfEntry
MAX-ACCESS not-accessible
STATUS current
DESCRIPTION
"A list of interface entries. The number of entries is
given by the value of ifNumber."
::= { interfaces 2 }

## Slide 13: Grupo Interfaces: Gerenciamento de Falhas
Objeto | Informação usada no gerenciamento de falhas
if AdminStatus | indica se a interface esta administrativamente up/down/test
ifOper Status | indica o status operacional da interface (up/down/test)
if Last Change | indica quando a interface mudou seu estado operacional

## Slide 14: Grupo Interfaces: Gerenciamento de Falhas
A combinação entre os objetos ifAdminStatus e ifOperStatus determinam o status da interface.
IfAdminStatus |  |  | 
 | Up(1) | Down(2) | Testing(3)
ifOperStatus |  |  | 
Up(1) | Operacional | N/A | N/A
Down(2) | Falha | Down | N/A
Testing(3) | N/A | N/A | Em teste

## Slide 15: Grupo Interfaces: Gerenciamento de Configuração
Objeto | Informação usada no gerenciamento de Configuração
if Descr | nome da interface
ifType | tipo de interface
ifMtu | tamanho maximo do datagrama suportado pela interface
ifSpeed | largura de banda da interface
if AdminStatus | indica se a interface esta administrativamente up/down/test

## Slide 16: Grupo Interfaces: Objeto ifType
ifType OBJECT-TYPE
SYNTAX IANAifType
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"The type of interface. Additional values for ifType are
assigned by the Internet Assigned Numbers Authority (IANA),
through updating the syntax of the IANAifType textual
convention."
::= { ifEntry 3 }
https://www.iana.org/assignments/ianaiftype-mib/ianaiftype-mib

## Slide 17: Grupo Interfaces: Gerenciamento de Performance (1)
Objeto | Informacao usada no gerenciamento de Performance
if InDiscards | taxa de descartes de entrada
ifOutDiscards | taxa de descartes de saida
ifInErrors | taxa de erros de entrada
ifOutErros | taxa de erros de saida
ifInOctets | taxa de bytes recebidos
ifOut Octets | taxa de bytes enviados
ifInUcastPkts | taxa de pacotes unicast recebidos

## Slide 18: Grupo Interfaces: Gerenciamento de Performance (2)
ifOutUcastPkts | taxa de pacotes unicast enviados
ifInNUcastPkts | taxa de pacotes no-unicast recebidos
ifOutNucastPkts | taxa de pacotes no-unicast enviados
ifInUnknownProtos | taxa de pacotes de protocolos desconhecidos recebidos
ifOutQLen | total de pacotes na fila de saida

## Slide 19: Grupo Interfaces: Gerenciamento de Performance (3)
Com os objetos ifInOctets e ifOutOctets pode-se calcular a taxa de utilização de uma interface.
primeiro calcula-se o total de bytes recebidos e enviados em um intervalo de tempo entre x e y
total de bytes = (ifInOctets_y - ifInOctets_x)+(ifOutOctets_y - ifOutOctets_x)
depois calcula-se o total de bytes por segundo
total de bytes por segundo = total de bytes/(y-x)
calcula-se o total de bits por segundo
  total de bits por segundo = total de bytes por segundo * 8
finalmente tem-se a taxa de utilização
taxa de utilização = (total de bits por segundo) / ifSpeed

## Slide 20: Grupo Interfaces: Gerenciamento de Performance (4)
Os objetos ifOutOctets e ifOutDiscards juntos podem sinalizar um congestionamento na rede. Isto ocorre no caso de houver um aumento no valor do ifOutDiscards devido ao descarte de muitos pacotes que tentam deixar a interface, e uma diminuição do número total de bytes de saída, indicado pelo objeto ifOutOctets

## Slide 21: Grupo Interfaces: Gerenciamento de Contabilização
Objeto | Informacao utilizada no gerenciamento de contabilizacao | 
ifInOctets | taxa de bytes recebidos | Uma aplicação de ger.de contabilização pode determinar o número de bytes enviados e recebidos em uma interface
ifOut Octets | taxa de bytes enviados | 
ifInUcastPkts | taxa de pacotes unicast recebidos | Se for pacote, então calcula o número de pacotes recebidos e enviados
ifOutUcastPkts | taxa de pacotes unicast enviados | 
ifInNUcastPkts | taxa de pacotes no-unicast recebidos | 
ifOutNucastPkts | taxa de pacotes no-unicast enviados | 

## Slide 22: Referências
Redes de Computadores e suas aplicações na Educação. O Grupo Interfaces. Disponível em : <http://penta.ufrgs.br/gr952/trab1/2if.html>. Acesso 15 de maio de 2016.
McCloghrie & Kastenholz, The Interfaces Group MIB. Disponível em: <www.di.ufpe.br/~suruagy/cursos/Gerencia-MP/2015-GR-5-MIBs.pptx>. Acesso 15 de maio de 2016.
MONTEIRO, José Augusto Suruagy. Bases de Informação de Gerenciamento. Disponível em: <www.di.ufpe.br/~suruagy/cursos/Gerencia-MP/2015-GR-5-MIBs.pptx>. Acesso 15 de maio de 2016.
4.1 O Grupo SYSTEM. Disponível em: <http://penta.ufrgs.br/gr952/trab1/2system.html>. Acesso 15 de maio de 2016.

## Slide 23: Referências
The Interfaces Group MIB, RFC 2863. Disponível em: <https://www.ietf.org/rfc/rfc2863.txt>. Acesso 15 de maio de 2016.
O Grupo Interfaces. Disponível em: <http://penta.ufrgs.br/gr952/trab1/2if.html>. Acesso 15 de maio de 2016.
IANAifType-MIB DEFINITIONS. Disponível em: <https://www.iana.org/assignments/ianaiftype-mib/ianaiftype-mib>. >. Acesso 15 de maio de 2016.